Politechnika Częstochowska

### Wydział Elektryczny

Zakład Elektrotechniki

Laboratorium WZET

Badanie linii długiej

Częstochowa 2019

# 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest doświadczalne zapoznanie się ze zjawiskami falowymi zachodzącymi 
w linii długiej przy różnych obciążeniach i różnych częstotliwościach napięcia zasilania.

# 2. Wiadomości podstawowe

## 2.1. Linia długa i jej parametry jednostkowe

Linia długa - linia elektryczna o długości porównywalnej z długością fali, która odpowiada częstotliwości napięć i prądów w linii. W szerszym ujęciu linia długa to obiekt o parametrach rozłożonych.

Linię długą charakteryzują cztery parametry jednostkowe:

- rezystancja jednostkowa R, /km, związana ze stratami energii elektrycznej zamienianej na ciepło w przewodach,

- indukcyjność jednostkowa L, H/km, związana z istnieniem pola magnetycznego wokół przewodów,

- upływność jednostkowa G, S/km, związana z niedoskonałością izolacji między poszczególnymi przewodami linii,

- pojemność jednostkowa C, F/km, związana z istnieniem pola elektrycznego między poszczególnymi przewodami linii.

Podzielmy linię długą na odcinki o długości x. Każdy taki odcinek może zostać zastąpiony czwórnikiem jak na rysunku 1.

Rys. 1.	Linia długa i schemat zastępczy jej odcinka o długości x

## 2.2. Równania linii długiej

Dla odcinka linii długiej z rysunku 1 można ułożyć następujące równania Kirchhoffa:

Dla x ( 0 powyższe równania przyjmują postać tzw. równań telegrafistów

Zakładając następnie, że prąd i napięcie w danym punkcie x są sinusoidalnie zmienne w czasie (z pulsacją ) i stosując metodę liczb zespolonych, otrzymuje się

gdzie

Rozwiązanie powyższego układu równań można zapisywać w różnych postaciach, m.in.:

- w postaci wykładniczej:

gdzie U1( i U1( są stałymi równymi wartościom skutecznym pierwotnej i odbitej fali napięciowej na początku linii, natomiast

Z postaci tej wynika, że w ogólnym przypadku napięcie i prąd w linii długiej jest superpozycją dwóch fal - jednej biegnącej od źródła do odbiornika (fala pierwotna) i drugiej - biegnącej od odbiornika do źródła (fala odbita).

- w postaci hiperbolicznej:

gdzie U1 i I1 - napięcie i prąd na początku linii długiej.

- w postaci wykładniczej z odległością mierzoną od końca linii (z = l – x, l - długość linii):

gdzie U2 i I2 - napięcie i prąd na końcu linii długiej (w odbiorniku Z2).

Na rysunku 2 przedstawiono schematycznie linię długą o długości l wraz z charakterystycznymi parametrami.

Rys. 2.	Prądy i napięcia w linii długiej

## 2.3. Parametry falowe linii długiej

Występujący w rozwiązaniach równań linii długiej parametr Zc = Zcej jest tzw. impedancją charakterystyczną, zwaną także impedancją falową, a współczynnik  =  + j jest tzw. współczynnikiem propagacji fali. Jego część rzeczywista  = Re nosi nazwę współczynnika tłumienia, a część urojona  = Im - współczynnika opóźnienia fazowego. Znając , można obliczyć prędkość fali v oraz jej długość :

Wymienione parametry noszą nazwę parametrów falowych linii długiej. Nie zależą one od rodzaju odbiornika ani od długości linii, lecz tylko od jej parametrów jednostkowych i pulsacji .

## 2.2. Rozkład wartości skutecznych napięć i prądów w linii długiej

Można pokazać, że impedancja wejściowa linii długiej jest równa

Wprowadza się także tzw. współczynnik odbicia fali

który charakteryzuje bezpośrednio stopień dopasowania odbiornika do linii. Gdy n = 0, mówimy, że linia pracuje w stanie dopasowania falowego. Jest to stan pożądany, gdyż wtedy nie ma fali odbitej, a więc moc wysłana przez generator jest w całości przekazywana do odbiornika.

Przypuśćmy, że znamy Z2 (impedancję odbiornika) i U1 (napięcie zasilania) oraz parametry linii. Napięcie i prąd w dowolnym punkcie linii, odległym o x od jej początku, można obliczyć następująco:

- obliczamy impedancję wejściową linii Z1, przy czym najpierw obliczamy tanhl:

- obliczamy prąd wejściowy I1:

- obliczamy wartości skuteczne fali pierwotnej i odbitej na początku linii:

- przedstawiamy je w postaci wykładniczej

- dla wybranej wartości x obliczamy części rzeczywiste i urojone wartości skutecznych napięcia i prądu w odległości x od początku linii (UWAGA:  = argZc):

- obliczamy wartości skuteczne prądu i napięcia w odległości x od początku linii

Przykładowe wykresy rozkładu modułu napięcia i prądu w linii długiej zamieszczono na rysunku 3.

| a) | b) |
| --- | --- |
| c) | d) |
| e) | f) |

Rys. 3.	Wykresy rozkładów modułu napięcia i prądu w niezniekształcającej linii długiej dla wybranych obciążeń (przyjęto l = 0,2, l = 1,625)

## 2.3. Czwórnikowy model linii

Linię długą można zamodelować za pomocą n łańcuchowo połączonych jednakowych czwórników (rys. 4) o strukturze odpowiadającej odcinkowi linii o długości x (niekoniecznie 1 km). Mierząc prąd i napięcie na zaciskach poszczególnych czwórników można znaleźć rozkład modułu wartości skutecznej prądu i napięcia.

Rys. 4.	Czwórnikowy model linii długiej

Model czwórnikowy zastosowany w ćwiczeniu (punkty 3.1 i 3.2) składa się z 12 jednakowych czwórników o strukturze pokazanej na rysunku 5. Jest on umieszczony we wspólnej obudowie z wyprowadzonymi zaciskami pomiarowymi. Ponadto z boku obudowy wyprowadzono zaciski różnych obciążeń Z2, które umożliwiają następujące obciążenie linii:

- impedancją charakterystyczną Z2 = Zc (linia dopasowana falowo),

- rezystancją R > Zc,

- rezystancja R < Zc,

- pojemnością C,

- indukcyjnością L.

Parametry jednego czwórnika wynoszą:

- R = 6,5 ,

- L = 0,13 H,

- G = 0 S,

- C = 1 F.

Przyjmując, że indukcyjność linii powietrznej wynosi około 1,3 mH/km, można stwierdzić, że jeden czwórnik odpowiada odcinkowi linii o długości około 100 km, zaś całym model - linii 
o długości około l = 1200 km, przy czym parametry linii są równe:

- R = 0,065 /km,

- L = 1,3 mH/km,

- G = 0 S/km,

- C = 10 nF/km.

Model linii zasilany jest napięciem o częstotliwości 350 Hz. Dla tej częstotliwości otrzymuje się następujące parametry falowe linii:

- impedancja charakterystyczna: Zc ( 360 ,  ( 0(,

- współczynnik tłumienia:  ( 9(10–5 Np/km,

- współczynnik przesunięcia fazowego:  = 7,93(10–3 rad/km,

- prędkość fazowa: v ( 277 tys. km/s,

- długość fali:  = 792 km,

- tanhl ( 0.109 + j0.090.

# 3. Przebieg ćwiczenia

## 3.1. Wyznaczanie rozkładu napięcia w czwórnikowym modelu linii długiej

- Zestawić układ wg schematu z rysunku 5 (model linii znajduje się w osobnej obudowie, woltomierz powinien być cyfrowy),

Rys. 5.

- Na generatorze ustawić częstotliwość f = 350 Hz oraz napięcie U = 1 V (UWAGA: napięcie to ustawiać od nowa po każdej zmianie obciążenia linii),

- Dla każdego z przypadków podanych niżej dokonać pomiaru rozkładu napięcia na modelu linii długiej (tabela 1); pomiaru dokonuje się woltomierzem cyfrowym, przyłączając jego zaciski pomiarowe kolejno do par zacisków na modelu linii długiej; pomiary wykonać dla następujących przypadków:

- linia zwarta na końcu (stan zwarcia): Z2 = 0 (stosować krótkie przewody zwierające),

- linia rozwarta na końcu (stan jałowy): Z2 = (,

- linia obciążona impedancją charakterystyczną (linia dopasowana falowo): Z2 = Zc = 360 ,

- linia obciążona rezystancją: Z2 = R = 213  < Zc,

- linia obciążona rezystancją: Z2 = R = 2,93 k > Zc,

- linia obciążona rezystancją: Z2 = jL, L = 1,56 H,

- linia obciążona pojemnością: Z2 = –j/C, C = 1 F.

Tabela 1

|  | U, V (f = 350 Hz) |
| --- | --- |
|  | Z2 = 0 | Z2 = ( | Z2 = Zc | Z2 < Zc | Z2 > Zc | Z2 = jL | Z2 = –j/C |
| Pomiary | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obliczenia | n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z1 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2. Wyznaczanie charakterystyki częstotliwościowej w wybranych punktach linii

- Układ jak w poprzednim punkcie,

- Dla każdego z przypadków podanych niżej dokonać pomiaru wartości skutecznej napięcia na zaciskach 6 oraz 12 przy napięciu wejściowym równym 1 V i częstotliwości f zmienianej 
w zakresie od 100 do 1200 Hz, przy czym napięcie wejściowe ustawiać po każdej zmianie obciążenia i częstotliwości; pomiary przeprowadzić dla:

- stanu dopasowana falowego: Z2 = Zc = 360 ,

- stanu zwarcia: Z2 = 0,

- stanu jałowego: Z2 = (.

Tabela 2

| f, Hz | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, V | zaciski 6 | Zc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaciski 12 | Zc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Opracowanie sprawozdania

- Cel ćwiczenia.

- Schematy pomiarowe i tabele wyników.

- Parametry i dane znamionowe zastosowanych przyrządów.

- Podać wzory na napięcie w funkcji odległości x od końca linii dla każdego z przypadków rozpatrywanych w punkcie 3.1. Na ich podstawie dla każdego przypadku wykreślić linią ciągłą teoretyczny rozkład modułu napięcia U(x) oraz na tym samym wykresie zaznaczyć symbolami  odpowiadające im punkty pomiarowe z tabeli 1.

- Dla każdego przypadku z punktu 3.1 obliczyć współczynnik odbicia fali oraz impedancję wejściową linii (tabela 1).

- Sporządzić wykresy modułu napięcia w badanych punktach linii w funkcji częstotliwości: linią ciągłą na podstawie teorii oraz zaznaczyć symbolami odpowiadające im punkty pomiarowe 
z tabeli 2.

- Wnioski.

# 5. Pytania sprawdzające

- Co to jest linia długa?

- Narysować schemat zastępczy odcinka linii długiej o długości x.

- Omówić parametry jednostkowe linii długiej.

- Podać równania linii długiej (równania telegrafistów).

- Podać równania linii długiej dla napięć i prądów sinusoidalnych.

- Podać rozwiązania równań linii długiej zasilanej napięciem sinusoidalnym.

- Omówić parametry falowe linii długiej.

- Naszkicować orientacyjnie rozkład modułów napięcia i prądu w linii długiej w funkcji odległości od końca linii bezstratnej dla obciążenia Z2 = Zc, Z2 = R < Zc oraz Z2 = R > Zc.

- Wyjaśnić możliwość zamodelowania linii długiej łańcuchem czwórników.

# Literatura

[1]	Bolkowski S.: Elektrotechnika teoretyczna, tom I - teoria obwodów elektrycznych, WNT, W-wa 1986, ss. 440-480.

[2]	Cholewicki T.: Elektrotechnika teoretyczna, tom II, WNT, W-wa 1971, ss. 189-258.

[3]	Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna, tom I - obwody liniowe i nieliniowe, PWN, W-wa 1991, ss. 248-266.

[4]	Kurdziel R.: Podstawy eleketrotechniki, WNT, W-wa 1972.

[5]	Lubelski K.: Elektrotechnika teoretyczna, część 6, skrypt Politechniki Częstochowskiej, Cz-wa 1982.

[6]	Niestusził A.W., Strachow G.W.: Obwody o parametrach skupionych i rozłożonych, WNT, W-wa 1971.

[7]	Osiowski J.: Teoria obwodów, tom II, WNT, W-wa 1971.

[8]	Sikora R., Lipiński W.: Ćwiczenia laboratoryjne z elektrotechniki, skrypt Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1977.