Program realizacji ćwiczenia LP:

Uruchomienie ćwiczenia:

- Uruchomić program MATLAB 5.3

- Uruchomić program Wordpad

- W oknie komend (Command Window) Matlaba (główne okno Matlaba) wpisać polecenie lp (uruchomienie modelu do symulacji linii pierwiastkowych w Simulinku).

- Przekopiować model z Simulinka (menu: Edit->Copy model) do Wordpada

# Badanie obiektu z regulatorem typu P

- W oknie komend (Command Window) Matlaba wpisać parametry obiektu zadane przez prowadzącego, np. a=3, b=1. Uruchomić skrypt lp_p i podać kmin=0, kmax=100. Wykres przekopiować do Wordpada.

- Powtórzyć polecenie lp_p i podać kmin=-100, kmax=0.

- Kierując się poleceniami z okna komend zaznaczyć na wykresie punkt na osi rzeczywistej (wybrać z zakresu (1;3)).

- Dla zaznaczonego punktu zanotować otrzymane w oknie komend wartości zmiennych ans (wzmocnienie dla zaznaczonego pierwiastka) oraz selected_point (współrzędne zaznaczonego punktu). Wykres przekopiować do Wordpada.

- Powtórzyć polecenie lp_p z kmin=-100, kmax=0 i kierując się poleceniami z okna  komend zaznaczyć na wykresie punkt na osi urojonej (wybrać z zakresu (1;5)).

- Dla zaznaczonego punktu zanotować otrzymane wartości zmiennych ans (współczynnik wzmocnienia kp dla zaznaczonego pierwiastka) oraz selected_point (współrzędne zaznaczonego punktu na linii pierwiastkowej).

- Uruchomić model symulacyjny Simulinka lp, a w oknie komend wpisać Td=0 (rozpatrujemy  regulator P). Dla wartości współczynników wzmocnienia zanotowanych w punktach 4 i 6 zasymulować przebiegi czasowe w układzie (okno lp Simulinka). Otrzymane wartości współczynników wstawić jako kp w REGULATORZE PID, 1/Ti=0,Td=0. Przeprowadzić symulację. Wykresy przekopiować do Wordpada.

# Badanie obiektu z regulatorem idealnym typu PD

(Uwaga: teraz i dalej do transmitancji obiektu dołączony jest wzmacniacz k= -1 czyli obliczenia są przeprowadzane bez minusów w transmitancji regulatora i obiektu)

Wyliczamy położenie zera związanego z regulacją PD tak aby linie pierwiastkowe przechodziły przez punkty zapewniające żądane Mp i tn (przeregulowanie i czas narastania).

- W oknie komend Matlaba wpisać polecenie lp_pd_z podać tr=0.4, Mp=15.

- Zanotować  otrzymane w oknie komend wartości: czas wyprzedzenia Td, położenie zera -1/Td oraz kp.

- W oknie komend wpisać polecenie lp_pd_id; podać wartość zera –1/Td z pkt. 9.

- Kierując się poleceniami z okna  komend zaznaczyć na wykresie punkt na linii pierwiastkowej w miejscu oznaczonym symbolem ‘(’. Punkty te oznaczają wymagane położenia biegunów dominujących układu zamkniętego. Wykres przekopiować do Wordpada.

- Dla zaznaczonego punktu zanotować podane w oknie komend wartości zmiennych ans (współczynnik wzmocnienia kp) oraz selected_point (współrzędne zaznaczonego punktu na linii pierwiastkowej). Zanotować podane położenia biegunów i zer układu otwartego – są to początki i końce linii pierwiastkowych.

- Dla wartości współczynników otrzymanych w punktach 9 (Td) i 12 (kp) zasymulować przebiegi czasowe w układzie (okno lp Simulinka). Otrzymane wartości współczynników wstawić jako kp i Td w REGULATORZE PID, 1/Ti=0. Przeprowadzić symulację dla 4 przypadków:

- wartość zadana theta=1 (1 radian ( 60(), model zlinearyzowany/model nieliniowy (użyć przełącznika wyboru obiektu),

- wartość zadana theta=0.1, model zlinearyzowany/model nieliniowy. Dlaczego dla theta=1 zaprojektowana regulacja nie działa? Czy w odpowiedzi skokowej utrzymane są żądane parametry regulacji?

# Badanie obiektu z regulatorem rzeczywistym typu PD

Z uwagi na fakt, że idealny człon różniczkujący nie jest realizowalny, w praktyce należy rozważyć układ różniczkujący z inercją (różniczkujący rzeczywisty). Można dla takiego układu założyć, że inercyjna stała czasowa T jest np. 10 razy mniejsza od stałej Td (czyli działanie inercyjne można dla pewnego zakresu częstotliwości pominąć). Wówczas regulator PD jest realizowalny.

W mianowniku transmitancji regulatora dodajemy małą stałą czasową T=Td/d, gdzie d=5-10.

- W oknie komend Matlaba wpisać polecenie lp_pd_rz. Podać wartość zera z pkt. 9 (w tym miejscu przyjmujemy kp=1) oraz wartość mnożnika, np. d=10.

- Kierując się poleceniami z okna  komend zaznaczyć na wykresie punkt na linii pierwiastkowej w miejscu oznaczonym symbolem ‘(’. Wykres przekopiować do Wordpada.

- Dla zaznaczonego punktu zanotować otrzymane w oknie komend wartości zmiennych ans (wartość kp dla zaznaczonego pierwiastka) oraz selected_point (współrzędne zaznaczonego punktu). Zanotować podane położenia biegunów i zer układu otwartego z regulatorem.

- Powtórzyć wyznaczanie linii dla innej wartości d (innego położenia dodatkowego bieguna).

- Dla otrzymanych wartości współczynników Td i kp zasymulować przebiegi czasowe w układzie (okno lp Simulinka). Otrzymane współczynniki wstawić jako wartości kp i Td w REGULATORZE PID, 1/Ti=0. Za pomocą przełącznika przełączyć regulator w tryb pracy z członem D rzeczywistym. Przeprowadzić symulację. Zwrócić uwagę w jakim zakresie kp linie pierwiastkowe układu z regulatorem rzeczywistym pokrywają się z liniami dla regulatora idealnego PD.

# Badanie obiektu z regulatorem idealnym typu PID

lub inaczej

W przypadku regulatora PID mamy trzy parametry, a tylko dwa równania projektowe (na część rzeczywistą sigma i urojoną omega_d zadanych biegunów dominujących). Jedną z nastaw regulatora PID trzeba więc przyjąć jako parametr wolny, np. Ti=1s.

- Szukamy rozwiązania numerycznego równania charakterystycznego dla Ti zadanego przez prowadzącego. Np. dla Ti=1 w oknie komend  wpisać polecenia:

## Ti=1

Td=fzero(‘pid_z’,0,[],[a,b,Ti])

kp=fzero('pid_zk',0,[],[a,b,Ti,Td])

Dla otrzymanych parametrów regulatora układ zamknięty ma bieguny dominujące w żądanych położeniach.

- W oknie komend wpisać polecenie lp_pid_id. Podać wartości nastaw Td i Ti (do wyznaczenia linii pierwiastkowych w tym miejscu przyjmujemy kp=1).

- Kierując się poleceniami z okna  komend zaznaczyć na wykresie punkt na linii pierwiastkowej w miejscu oznaczonym symbolem ‘(’. Wykres przekopiować do Wordpada.

- Dla zaznaczonego punktu zanotować otrzymane w oknie komend wartości zmiennych ans (wartość kp dla zaznaczonego pierwiastka, powinna być równa obliczonej w pkt. 18) oraz selected_point (współrzędne zaznaczonego punktu na linii pierwiastkowej). Zanotować podane położenia biegunów i zer układu otwartego z regulatorem PID.

- Dla otrzymanych wartości współczynników kp, Ti, Td zasymulować przebiegi czasowe w układzie (okno lp Simulinka). Otrzymane współczynniki wstawić jako wartości kp, 1/Ti, Td w REGULATORZE PID. Przełączyć regulator w tryb pracy z członem D idealnym. Przeprowadzić symulacje dla 4 przypadków jak w pkt. 13. Czy w odpowiedzi skokowej utrzymane są żądane wskaźniki jakości regulacji?

- Powtórzyć obliczanie linii pierwiastkowych od pkt. 18 i przeprowadzić symulacje dla innej wartości Ti (np. Ti=0.5 lub Ti=3). Przeanalizować wpływ wartości Ti na przebieg linii pierwiastkowych i jakość regulacji.

# Badanie obiektu z regulatorem rzeczywistym typu PID

W mianowniku transmitancji regulatora dodajemy małą stałą czasową T=Td/d, gdzie d=5-10.

- W oknie komend wpisać polecenie lp_pid_rz, podać wartość Td wyliczoną w pkt. 19, mnożnik d oraz wybraną wartość parametru wolnego Ti.

- Kierując się poleceniami z okna  komend zaznaczyć na wykresie punkt na linii pierwiastkowej w miejscu oznaczonym symbolem ‘(’. Zwrócić uwagę, że ze względu na dodatkową stałą czasową nie uwzględnioną przy projektowaniu linie pierwiastkowe nie przechodzą dokładnie przez wymagane położenia.

- Dla zaznaczonego punktu zanotować otrzymane w oknie komend wartości zmiennych ans (wzmocnienie kp dla zaznaczonego pierwiastka) oraz selected_point (współrzędne zaznaczonego punktu).

- Dla wartości współczynników kp Ti, Td zasymulować przebiegi czasowe w układzie (okno lp Simulinka). Otrzymane współczynniki wstawić jako wartości kp, 1/Ti, Td w REGULATORZE PID. Przełączyć regulator w tryb pracy z członem D rzeczywistym. Zwrócić uwagę w jakim zakresie kp linie pierwiastkowe układu z regulatorem rzeczywistym pokrywają się z liniami dla regulatora idealnego PID.

# Badanie układów regulacji z elementem nieliniowym o charakterystyce wzmacniacza z nasyceniem

- Uruchomić model symulacyjny Simulinka lp_nl1. Zarejestrować symulacje dla podanych wartości wymuszenia skokowego x=1, 3, 3.5. W oknie komend uruchomić skrypt lp_n1 wyznaczający linie pierwiastkowe dla rozpatrywanego układu, ale bez uwzględnienia nasycenia. Traktując wzmacniacz w obszarze nasycenia jak wzmacniacz o zmiennym wzmocnieniu zależnym od amplitudy sygnału wejściowego, wyjaśnić wyniki symulacji.

- Uruchomić model symulacyjny lp_nl2. Zarejestrować symulacje dla podanych wartości wymuszenia skokowego x=1, 4, 8. W oknie komend uruchomić skrypt lp_n2 wyznaczający linie pierwiastkowe dla rozpatrywanego układu bez uwzględnienia nasycenia. Przeprowadzić analizę jak w punkcie poprzednim.

# Opracowanie sprawozdania

Opracować uzyskane wyniki, opisać i zastrzałkować wykresy linii pierwiastkowych, zaznaczyć bieguny i zera układu otwartego. Przeanalizować wpływ rodzaju i parametrów regulatora na jakość regulacji. Skomentować dla każdego przypadku spełnienie wymagań co do jakości regulacji.

lp.mbl - model w simulinku, uruomić na początku ćwiczenia – służy do przeprowadzania symulacji w dziedzinie czasu.

lp_par - skrypt zaznacza punkty (+-sigma,omega_d) dla Mp=15% i tr=0.4s; <-skrypt pomocniczy

___________

reg. P

{uwaga: transmitancja obiektu--> Go(s)= -1/(s^2-9)}

lp_p - podajemy k_min i k_max, wyznacza linie pierwiastkowe oraz K dla wybranego punktu

__________

reg. PD

{uwaga: teraz do transmitancji obiektu dołączony jest wzmacniacz k=-1

czyli obliczenia są przeprowadzane dla --> Go(s)=1/(s^2-9)}

{wyliczmy zero tak aby linie pierwiastkowe przechodziły przez wybrane punkty}

lp_pd_z - wylicza zero tak aby linie pierwiastkowe przechodziły przez określone punkty t.j. {(sigma,+-omega_d) dla Mp=15% i tr=0.4s;}

{regulator idealny PD}

lp_pd_id - podajemy wyliczone zero w "lp_pd_z", skrypt wyznacza linie pierwiastkowe

oraz K dla wybranego (zaznaczonego na wykresie) punktu {regulator idealny PD}

{regulator rzeczywisty PD}

lp_pd_rz - jak w "lp_pd_id", ale dla regulatora rzeczywistego

{przyjęte położenie bieguna dla układu różniczkującego rzeczywistego = 10 x zero}

__________

reg. PID

{uwaga: do transmitancji obiektu dołączony wzmacniacz k=-1

czyli obliczenia dla --> Go(s)=1/(s^2-9)}

przyjmujemy a priori -->Ti=1;

zakładamy regulator idealny PID: Gr(s)=k*(Td*Ti*s^2+Ti*s+1)/Ti*s;

{szukamy metodą numeryczną miejsca zerowego funkcji pid_z {rozwiązanie równania charakterystycznego}}

pid_z - funkcja (!!!) do wyliczenia Td tak aby linie pierwiastkowe przechodziły przez określone punkty t.j. {(sigma,+-omega_d) dla Mp=15% i tr=0.4s;}

wyliczanie Td --> fzero('pid_z',0); wynik wyliczeń to Td dla  idealnego PID przy założonym Ti=1

{wyznaczamy linie pierwiastkowe po podaniu wyliczonego Td oraz Ti}

{regulator idealny PID}

lp_pid_id - podajemy wyliczone Td w "fzero('pid_z',0)" oraz Ti (Ti=1) , skrypt wyznacza linie pierwiastkowe

oraz K dla wybranego punktu {regulator idealny PID}

{regulator rzeczywisty PID - inercja w układzie różniczkującym; stała czasowa inercji w członie D T=0.1*Td}

lp_pid_rz - jak w "lp_pid_id", ale dla regulatora rzeczywistego {stała czasowa inercji w członie D T=0.1*Td}

# Text boxes

### A

K(A)

zakres

liniowy

zakres

nasycenia